## Slide 1
钱乃华
曾任云南华天投资开发有限公司总经理
云南京蓝泰瑞股份有限公司总经理
现任大禹节水集团股份有限公司云南分公司总经理

## Slide 2
议题四：行业机制、模式创新与应用
数字农业—助力产业升级
钱乃华
北京 ∙ 2019年12月8日

## Slide 3
背景
现状
愿景
让农业更智慧 让农村更美好 让农民更幸福
数字农业—助力产业升级

## Slide 4
自然环境
产业基础
设施基础
项目背景
背 景
数字农业—助力产业升级
让农业更智慧 让农村更美好 让农民更幸福

## Slide 5
数字农业—助力产业升级
让农业更智慧 让农村更美好 让农民更幸福
元谋县位于云南省楚雄州北部金沙江干热河谷地带，
属南亚热带干热河谷气候。
全县年平均气温21.5℃，极端最高气温达42℃，年
均降雨量638毫米，年均蒸发量3640.5毫米，年蒸发
量是降雨量的6倍多。
全县耕地面积47万亩，有效灌溉面积仅为23.69万亩，
缺灌率高达44.83%，资源性和工程性缺水问题突出。
素有“天然温室”之称，是天然植物工厂，也是云南省严重缺水干旱地区之一。
自然环境

## Slide 6
数字农业—助力产业升级
让农业更智慧 让农村更美好 让农民更幸福
以西红柿、黄瓜、西葫芦为主，甜玉米、洋葱为辅的
冬早蔬菜种植，占灌区种植面积的55%，年亩均用水
量在896-1228m³左右。
以葡萄、青枣为主的果林种植，占灌区种植面积的30%，
葡萄年亩均用水量在900-1200m³左右；青枣年亩均用水
量240-320m³左右。
以情人草、水晶花为主的花卉种植，占灌区种植面积的
10%，年亩均用水量在1350-1800m³左右。
以金丝小枣、辣椒、紫甘蓝等其它作物种植，占灌区种
植面积的5%，年亩均用水量在580-720m³左右。
产业基础
“冬早蔬菜之乡”

## Slide 7
数字农业—助力产业升级
让农业更智慧 让农村更美好 让农民更幸福
可利用水量紧缺，供需矛盾突出：灌区气温高，气候炎热，农作物耗水量大，水低田高，枯、汛期分布不均难于利用，可利用水量十分有限。
现有水利工程设施不配套，引输水干、支渠的取水枢纽，放水闸门，量水设施和管理房等不配套，严重影响渠系骨干工程的引输水能力和运行管理。
设计标准低、工程老化，引输水渠渗漏大：灌区现有的大部份蓄水工程隐患多，设施不完善，效益不能充分得到发挥。
灌区支渠配套差，有限的可控制水资源浪费较大：
田间支渠因投入有限，排、灌渠系和渠系建筑物不配套，水量损失较大。用水粗放，使有限的可利用水资源未得到合理的利用。
设施基础

## Slide 8
数字农业—助力产业升级
让农业更智慧 让农村更美好 让农民更幸福
项目设立
元谋大型灌区丙间片 11.4 万亩高效节水灌溉项目于 2016 年立项，同时被列为财政部第三批示范项目。该项目工程总投资 30778.52 万元, 其中，政府投资 12012.56 万元 （中央、省级 财政补助 9012.56 万元，县财政投资 3000 万元），社会资本投资 14695.96 万元（大禹节水投资 11970 万元，农民用水合作社筹资 2725.96 万元），农 户自筹自建田间工程投资 4070 万元。

## Slide 9
项目开工现场
数字农业—助力产业升级
让农业更智慧 让农村更美好 让农民更幸福

## Slide 10
三网共建
机制保障
运维管理
现 状
数字农业—助力产业升级
让农业更智慧 让农村更美好 让农民更幸福

## Slide 11
A
B
C
水网
项目整体高差234米。由取水工程、输水工程、配水工程、田间工程4部分组成。建设麻柳、丙间水库分层取水口两座，架设输水主管32.33千米，垂直于输水主管的输水干管46条156.58千米，垂直于输水干管的配水分干管801条266.2千米，垂直于配水分干管的配水支管1901条345.33千米，安装DN50智能水表4933只。
主要实现的功能：
保障灌区24小时不间断供水，精准灌溉精准计量，随用随取。
信息网
灌区灌溉的自动化、远程化、安全化控制系统：物联网、无线传感技术系统；云计算系统。
主要实现功能：
水网安全监测、远程制动；
农作物生长环境监测、基于GIS对设备设施远程开关控制；
可视化的农作物生长情况监测；
计量计费系统，水费的数据处理；
移动端巡检、设备管理、数据分析；
互联网数据收集。
服务网
项目公司通过大禹节水集团公司平台，直接对接农资公司，省去中间环节，拿到价格低于市场价格30%左右的农资产品，销售给老百姓，大大降低了生产成本，提供优质低价的农资服务；
依托水网，精准的将肥料给到作物需肥部位，减肥增效的同时提升农作物品质，实现了“水肥一体化”服务
通过对数据的整理、分析和评估，形成农产品产品追溯系统，并对接后期的农产品销售。
通过对农户种植生产过程购买、销售等数据收集统计，给农户授信，对农户提供有针对性的金融服务。
数字农业—助力产业升级
让农业更智慧 让农村更美好 让农民更幸福

## Slide 12
初始水权分配机制
水价形成机制
农业节水激励和精准补贴机制
引入社会资本参与建设和运行机制
群众参与机制
工程管护机制
机制保障
数字农业—助力产业升级
让农业更智慧 让农村更美好 让农民更幸福

## Slide 13
数字农业—助力产业升级
让农业更智慧 让农村更美好 让农民更幸福
组建元谋大型灌区用水专业和合作社，吸纳项目区1.33万户用水户为社员，社员以股权的方式参与到项目中来，在项目运营管理过程充分发挥股东意识和权益。
群众参与
机制
建立“公司+合作社” 的管理模式，项目公司成立工程管护部、设备维修部、信息管理部为主导的职能部门，主要负责灌区运营日常管理工作，同时结合灌区产业结构及用水合作分社所对应灌区水利设施建设，从合作社抽选群众基础扎实，种植经验丰富社员负责灌区用水广告宣传、给配水协调、水利设施破坏追责索赔、灌区坝塘、水井关停、公共资产或私有资产征占协调等工作，为项目20年运营管理夯实基础。
“公司+合作社”
信息化平台24小时实时监测灌区管道情况，发现管道漏点，损坏，能够在第一时间安排专业管护人员进行维修处理，提高供水保障率。
信息化管控、高效运维
建立完善的400客户报修、投诉热线，坚持客户第一原则，全天24小时水源保证，不断提高服务质量。
400故障热线

## Slide 14
让农业更智慧 让农村更美好 让农民更幸福
项目运维管理体系
让农业更智慧 让农村更美好 让农民更幸福

## Slide 15
主管道
田间试水
田间作物
数字农业—助力产业升级
让农业更智慧 让农村更美好 让农民更幸福

## Slide 16
农业供水公司模式
1
销售公司模式
2
技术指导增收分成模式
4
订单农业销售提成模式
5
农业综合交易平台模式
6
土地托管模式
3
愿 景
数字农业—助力产业升级
让农业更智慧 让农村更美好 让农民更幸福
比照城市自来水公司理解，就是由公司建设农田灌溉供水管网，政府授权特许经营，企业通过收取水费获取收益
灌溉设施、农资、农机、种苗销售模式：利用平台资源，对接农资、农机、种苗销售企业，通过销售获取收益
利用自身的专业技术负责农田、农作物日常的管护，以此增加农田收益，增收部分按合同约定分成
公司投资对规模化种植的农田进行水肥一体化等提升改造，并利用自身的专业技术负责日常的灌溉、维护、管理，收取一定的服务费用
比照电商交易平台来理解，通过跑马圈地，在形成自己的客户群体的基础上，对接农业生产上下游企业、市场、农户，形成“农业综合交易”平台（包括农资、农机、农产品、农业相关数据等），收取平台服务费用
结合当地产业结构，形成一定产业规模，聚集政府，社会和国内外产业资源，积极对接市场，创造与分享市场机会，形成农业订单，收取一定比例的销售提成

## Slide 17
合作共赢
数字农业—助力产业升级
让农业更智慧 让农村更美好 让农民更幸福